Műszaki leírás

/Az eljárást megindító felhívás „II.2.1) Teljes mennyiség” pontjával egyezően/

1. rész: 8 000 db 240 l-es kerekes hulladékgyűjtőedény

Szabvány: MSZ EN 840-1 valamint rendelkezzen RAL-GZ 951/1 tanúsítvánnyal.
Alkalmas legyen mindennemű kommunális hulladék tárolására.
Formai követelmény: kerekes (2 db min. 200 mm, tömör gumi) hulladékgyűjtő edény, teljes egészében (anyaga, formai követelmények, stb.) feleljen meg az MSZ EN 840-1es szabványnak.
Színe: sárga.
Az edényt felirattal is el kell látni!
Felirat: Ajánlatkérő logo-ja, továbbá hasznosítható hulladék.
Alapanyaga: újra feldolgozható HDPE, kadmiumot nem tartalmazhat.
Az UV sugárzásnak, a vegyi- és biológiai behatásoknak, valamint az alacsonyabb (fagy min. –20 °C) és magasabb (+ 40 °C) légköri hőmérsékleteknek ellenálljon.
Az edény önsúlya minimum 13 kg
Az edény terhelhetősége minimum 95 kg
Belső felülete sima felületű legyen, mely megakadályozza a hulladék lerakódását a tartály belső falára.

2. rész: 700 db házi komposztáló, .
Szabvány: az NF Environment követelményeknek megfelelő. Rendelkezzen független szervezet által kiállított tanúsítvánnyal, mely bizonyítja az alapanyag UV stabilitását, illetve a nehézfém koncentráció < 100 ppm.
Az edény térfogata min. 500 liter.
Alkalmas legyen mindennemű kommunális hulladékba kerülő biológiailag lebomló anyag mennyiségének csökkentésére, komposzt előállítására.
Az érési folyamatban lévő komposzt kezelése, az érés folyamatainak irányítása a felhasználók számára a lehető legegyszerűbb legyen.
Alapanyag: újra feldolgozható, UV stabilizált polipropilén vagy természetes anyagú (fa, fém), vegyi- és biológiai behatásoknak, alacsony (min. –20 °C) és magasabb (+ 40 °C) hőmérsékleteknek ellenálló
Színe: fekete, zöld vagy fa illetve fém természetes színe.
Formai követelmény:
Alapterülete max. 1 000 x 1 000 mm
Magasság: max. 1 000 mm

3. rész:
3 db RFID (olvasó, infrakapu, szoftver),.
Tehergépjárműre szerelt RFID olvasó rendszer és központi szerver adatrögzítéshez.
Funkció: Hulladékgyűjtő tehergépjárműre szerelt RFID UHF olvasó berendezés, mely a kapcsolódó optikai kapu jelére képes kiolvasni az éppen ürített hulladékgyűjtő edényeken elhelyezett RFID azonosítók adatát, a kapott adatokat pedig továbbítja egy központi szerver felé.
A rendszer fő feladata a már korábban egyedileg azonosított (RFID azonosítóval ellátott) gyűjtőedények ürítésének regisztrálása. Ürítéskor a tehergépjárműre fixen telepített rendszer érzékeli az RFID azonosítót, ezzel beazonosítja a hozzá rendelt gyűjtőedényt. Az ürítés helyének és időpontjának együttes meghatározásával az így összerendelt adatokat helyben tárolja. A rendszer gondoskodik az így tárolt adatok minél hamarabb beküldéséréről a központi szervernek. A tehergépjármű leállításakor, illetve akkumulátor cseréje esetén is a lokális rendszer tárolja az adatokat.

Az adatokat a tehergépjárműre fixen telepített RFID rendszer automatikusan érzékeli, azokat képes ezen túlmenően biztonságosan tárolni. A legfontosabb ebben a folyamatban, hogy az ürítő személyzetnek semmiféle plusz munkát nem generálhat, illetve információt sem adhat nekik a rendszer az ürített edényekre vonatkozóan.

A tehergépjárműre szerelt rendszer az összegyűjtött adatokat mobil adatkapcsolat segítségével a szerverre küldi, így kialakítva egy "online" rendszert, aminek segítségével a diszpécserek folyamatosan nyomon követhetik a tehergépjárművek mozgását, helyzetét, az ürített edényeket.

A rendszer részei:
RFID antenna
Adatgyűjtő berendezés
Optikai kapu
Szerver
Szerver oldali szoftver
RFID antenna jellemzők:
Gyűjtő járműre fixen rögzített antenna
Minimum olvasási távolság 3 m
Időjárásálló kivitel
Adatgyűjtő berendezés jellemzők:
GPRS adatkapcsolat a szerverrel
Antenna által érzékelt események (olvasott RFID transzponderek) rögzítése.
GPS adatok vétele a járműbe szerelt (külső), vagy az adatgyűjtő részét képező (belső) helymeghatározó rendszertől, ezen adatok rögzítése az antennák által olvasott eseményekhez
Elegendő tárolókapacitás 72 órányi adatrögzítésre arra az esetre, ha külső hiba miatt nem jönne létre GPRS kapcsolat a szerverrel.
Optikai kapu jellemzők:
A gyűjtőjármű hátuljára szerelt kapu feladata, hogy minden 100 x 100 mm-nél nagyobb tárgy áthaladása esetén jelet adjon az adatgyűjtő berendezésnek, amely ennek hatására az antenna segítségével megpróbálja leolvasni a hatókörben lévő transzpondereket.
Időjárásálló, ütésálló kivitel
Szerver jellemzők:
Feladata az adatgyűjtők által rögzített adatok tárolása és további adatkezelés, feldolgozás hátterének biztosítása
Technikai minimum paraméterek:
Dedikált szerver hardver, 4 GB RAM, 600 GB HDD (RAID5 vagy RAID10), 2.5 GHz Intel Xeon CPU (4 core),
Szerveroldali szoftver:
Feladata a tárolt adatok megjelenítése, riportigény kielégítése.
A webkiszolgálón lévő alkalmazást a felhasználók böngészőből érhetik el. (Internet Explorer 8.0 támogatás)
Jogosultságkezelés a felhasználók által látható adatok egyedi korlátozására.
Térképes megjelenítés az ürített edények helyére vonatkozólag.
Listaszerű megjelenítés az eseményekről.
Szűrési lehetőség (dátumtól-dátumig, jármű, partner, cím, stb.)
Lista a nem azonosított (fekete) ürítésekről, helyéről, gyakoriságáról
Lista az azonosított ürítésekről (partnerenkénti összegzési lehetőséggel)
Automatikus adatkapcsolat lehetősége AXAPTA vállalatirányítási rendszerben tárolt adatok olvasásához

16 100 db chip
Egyedi RFID azonosító címkék (chip)
Funkció: Egyedi azonosítást lehetővé tévő passzív UHF RFID tag, mellyel a hulladékgyűjtő edények egyértelműen azonosíthatóak.
Technológia:
Passzív UHF RFID transzponder
Jellemzők:
Műanyag hulladékgyűjtő edényre helyezhető
Méret: Maximum 150 x 30 mm
Egyedi, nem módosítható azonosítóval rendelkezik
Leolvasási távolság legalább 3 m
Egyedi külső kialakítás (céglogóval ellátott külső felület)
Időjárási körülményeknek (hőmérséklet, csapadék, fagy, UV) ellenálló kivitel.
Rögzíthetőség:
Öntapadó réteggel rendelkező vékony „matrica” vagy
Két oldalt popszegeccsel rögzítendő, nagyobb fizikai igénybevételnek ellenálló tokozott transzponder
A rögzítés ne legyen oldható, csak roncsolással
A rögzítés módja is legyen ellenálló a fenti időjárási körülményeknek
A rögzítés helyét az edényzet ürítésére való tekintettel kell meghatározni úgy, hogy az ürítés ne okozzon kárt az RFID chipekben, de az azonosítás se akadályozza

2 db kézi programozó.
RFID UHF kézi programozó, olvasó
Funkció: RFID UHF olvasóval ellátott kézi számítógép, mellyel az RFID transzponderek adata kiolvasható, illetve írható.
Jellemzők:
Passzív UHF RFID transzponderek olvasására képes antennával szerelt.
CPU: 700 MHz vagy gyorsabb.
1D vonalkód olvasó.
Hálózat: Vezeték nélküli kapcsolódás (WLAN 802.11b/g).
Hálózat: Bluetooth.
Szélessávú mobil adatkapcsolat (HDSPA)
Globális helymeghatározó rendszer
Memória: 256 MB vagy több
Bővíthetőség: SD vagy Micro SD memóriakártya támogatás, SIM kártya támogatás
Akkumulátor: 8 órás munkavégzést lehetővé tevő legalább 3 000 mAh akkumulátor.
Pisztoly markolat a könnyebb kezelhetőségért lehetőleg akkumulátor bővítéssel.
Képernyővédő folia
Érintőképernyő legalább 3.5” mérettel, legalább QVGA felbontással
Fényképező funkció: legalább 3 megapixeles, vaku képes
Operációs rendszer: Windows, CE NET 5.0 vagy újabb
Csepp és porálló, szigetelt kivitel
Opcionális ütés/rázkódás csökkentő gumiréteg
Kiegészítők:
220 V-os, magyar szabványnak megfelelő töltőkábel, adapter, esetleg ezeket magába foglaló bölcső.
USB szinkronkábel számítógéphez
Szivargyújtós autós töltő

4. rész: 3 db optimalizáló informatikai rendszer, 
Globális helymeghatározóval ellátott járműfelügyeleti és járatoptimalizáló rendszer a járműflotta mozgásának ellenőrzésére, illetve az útvonalak optimalizálására.
Funkció: A járműflotta költségeinek alacsonyan tartása érdekében lehetővé teszi a járművek által megtett útvonalak valós időben történő illetve utólagos ellenőrzését (megfelelő helyen, időben állt-e ki a jármű, történt-e ismeretlen helyen ürítés, üzemanyagszint változása, stb.), illetve a bejárandó útvonal megtervezésével idő és üzemanyag-megtakarítást tesz lehetővé.
A rendszer részei:
Tehergépjárműre szerelt helymeghatározó eszköz
Központi szerver
Szerver oldali alkalmazás
Szerver
Tehergépjárműre szerelt helymeghatározó eszköz:
CANBUS/FMS illesztés
Sofőrazonosítás (sofőrkulccsal)
Külső antenna
ipari kivitel, időjárásálló ház
GPRS adatkapcsolat
Elegendő tárolókapacitás 72 órányi adatrögzítésre arra az esetre, ha külső hiba miatt nem jönne létre GPRS kapcsolat a szerverrel.
Gépjármű események folyamatos rögzítése (sebesség, gyújtás, tanksapka nyitás, felépítmény emelőszerkezet állapot, üzemanyagszint, pótkocsi, utánfutó).
Központi szerver:
Feladata az adatgyűjtők által rögzített adatok tárolása és további adatkezelés, feldolgozás hátterének biztosítása.
Technikai minimum paraméterek:
Dedikált szerver hardver, 4 GB RAM, 600 GB HDD (RAID5 vagy RAID10), 2.5 GHz Intel Xeon CPU (4 core)
Szerver oldali alkalmazás
Felhasználóbarát felület
Adatkapcsolat a vállalatirányítási rendszerrel (járatok, járművek, sofőrök, partnerek adatainak átemelésére)
Járművek csoportba rendelhetősége
Felhasználó-kezelés: adott felhasználók csak meghatározott járműcsoportok kezelhetnek
Riasztások kezelése (adott feltételek esetén email, sms értesítés lehetősége)
Sokrétű riportálási lehetőség (Útvonal, címek, üzemidők, ürítőszerkezet használata)
Járatoptimalizálás: A vállalatirányítási rendszerből származó szállítási feladatok ismeretében a rendszernek automatikusan meg kell tudnia tervezni az optimális útvonalat
Elmúlt 24 hónap adatainak azonnali elérése, szükség esetén ennél régebbi adatok elérése (pl. archív állományból visszatöltés)
Geokódolás lehetősége: a vállalatirányítási rendszerből kapott partner adatok alapján lehetőséget ad a felhasználónak térképen történő geokódolásra, az így kapott koordinátákat a partnerhez rögzíti, illetve adatkapcsolati úton ezt elérhetővé tesz a vállalatirányítási rendszer (AXAPTA) számára.
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése alapján a fentiekkel egyenértékű teljesítést is elfogad.